PHRASEOLOGIES

# DES INSTRUCTIONS POUR LE ROULAGE

Le Touquet G-VECE Je demande des instructions pour le roulage VFR.

Piste 30, QNH 1003 G-CE.

# AU POINT D’ARRET

G-CE point d'attente.

Décollage, G-CE.

# ARRIVE

Le Touquet G-VECE, nord altitude 2 000 pieds, départ a EGHR, Je demande des instructions pour joindre.

Piste 30 à droite QFE 1006, volonté conformer G-CE.

G-CE, verticale, descendu.

# AERODROME TRAFFIC CIRCUIT

G-CE vent arrière demi-piste.

G-CE numéro deux.

G-CE finale (long finale est 4 à 8 miles)

G-CE remise de gaz.